| input | RF output measured | RF output displayed | Internal attenuation | cw / mod | frequency |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -12.5 dbm | 32.4 dbm | 32.1 dbm | 19 db | cw | 5845 |
| on “ N “ | 33.6 dbm | 33.6 dbm | 18db | “ | “ |
| connector | 37.2 dbm | 37.1 dbm | 15 db | “ | “ |
|  | 40.4 dbm | 40.6 dbm | 12 db | “ | “ |
| internal | 42.2 dbm | 42.4 dbm | 10 db | “ | “ |
| variable | 43.4 dbm | 43.7 dbm | 9 db | “ | “ |
| attenuation | 44.4 dbm | 44.6 dbm | 8 db | “ | “ |
| 20 db to 0 db | 45.4 dbm | 45.8 dbm | 7 db | “ | “ |
|  | 46.1 dbm | 46.6 dbm | 6 db | “ | “ |
| 70 mhz | 47.8 dbm | 47.5 dbm | 4.0 db | “ | “ |

Comtech / Efdata CSAT 5060-050 ser  # 011396787

| input | RF output measured | RF output displayed | Internal attenuation | cw / mod | frequency |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -12.5 dbm | 32.6 dbm | 31.0 dbm | 17 db | cw | 6135 |
| on “ N “ | 34.7 dbm | 33.5 dbm | 15 db | “ | “ |
| connector | 37.7 dbm | 37.2 dbm | 12 db | “ | “ |
|  | 40.4 dbm | 40.2 dbm | 9 db | “ | “ |
| internal | 42.3 dbm | 42.1 dbm | 7 db | “ | “ |
| variable | 43.2 dbm | 43.1 dbm | 6 db | “ | “ |
| attenuation | 44.0 dbm | 43.9 dbm | 5 db | “ | “ |
| 20 db to 0 db | 45.1 dbm | 45.1 dbm | 4 db | “ | “ |
|  | 47.0 dbm | 46.9 dbm | 2 db | “ | “ |
| 70 mhz | 47.8 dbm | 47.5 dbm | 1.0db | “ | “ |

| input | RF output measured | RF output displayed | Internal attenuation | cw / mod | frequency |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -12.5 dbm | 32.7 dbm | 31.4 dbm | 18 db | cw | 6425 |
| on “ N “ | 36.5 dbm | 36.0 dbm | 14 db | “ | “ |
| connector | 40.3 dbm | 39.8 dbm | 10 db | “ | “ |
|  | 41.6 dbm | 41.1 dbm | 9 db | “ | “ |
| internal | 42.6 dbm | 42.2 dbm | 8 db | “ | “ |
| variable | 43.6 dbm | 43.3 dbm | 7 db | “ | “ |
| attenuation | 44.3 dbm | 44.1 dbm | 6 db | “ | “ |
| 20 db to 0 db | 45.0 dbm | 45.0 dbm | 5 db | “ | “ |
|  | 47.4 dbm | 47.1 dbm | 2.0 db | “ | “ |
| 70 mhz | 47.8 dbm | 47.5 dbm | 0.5 db | “ | “ |

10 volt power supply is 10.3 volts muted and 10.2 volts unmuted

Internal 10 mhz. reference