New Era Systems, Inc – Test Data.

| Comtech 570L Input | RF output dBm | RF output Watts | Internal attenuation | CW input | Frequency |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -40.0 | 33.1 dbm |  | 0 dBm | cw | 5845 |
| -39.0 | 34.0 dbm |  | 0 dBm | “ | “ |
| -38.0 | 35.1 dbm |  | 0 dBm | “ | “ |
| -37.0 | 36.5 dbm |  | 0 dBm | “ | “ |
| -36.0 | 37.0 dbm |  | 0 dBm | “ | “ |
| -34.0 | 39.0 dbm | 08.2 watts | 0 dBm | “ | “ |
| -30.0 | 42.9 dbm | 19.0 watts | 0 dBm | “ | “ |
| -27.0 | 45.6 dbm | 36.5 watts | 0 dBm | “ | “ |
| -25.0 | 46.9 dbm | 48.1 watts | 0 dBm | “ | “ |
| -24.0 | 47.2 dbm | 52.5 watts | 0 dBm | “ | “ |
| -23.0 | 47.5 dbm | 56.1 watts | 0 dBm | “ | “ |
| -22.8 | 47.6 dbm | 57.5 watts | 0 dBm | “ | “ |

Comtech LPC0-148 - SN# 132606027 - LO 4900 MHz

Satellite Equipment and Bandwidth Inc.

DBA New Era Systems, Inc. www.newerasystems.net

Grant-Valkaria,, FL 32949

(321) 327 3560 Voice